## Slide 1
电源、PD
一、原边5V0.5A-2.4A(主控内置三极管)
型号 | 推荐功率 | 封装 | 效率 | 能效 | 竞品
FM3773HA/TC2525HA | 5V/0.5A | SOP-7 | 73% | 6 | LP3773A,DP3773A
FM3773HB/TC2525HB | 5V/1A | SOP-7 | 75% | 6 | LP3773B,DP3773B,S7132B
FM3773HC/TC2525HC | 5V/1.2A | SOP-7 | 75% | 6 | LP3773C,DP3773C
FM3783HA/TC2526HA | 5V/2A | SOP-7 | 84% | 6 | LP3783A,DP3773E,S7133B SP2637F
FM3783HB/TC2526HB | 5V/2.4A | SOP-7 | 84% | 6 | LP3783B,DP3773F,S7134B PN8575P
型号 | 封装 | 推荐输出 | 接法 | 竞品
FM9919D/E | SOP8 | 5V2A | 负端 | DP4110S，S7302，CSC7720,SP6551FL
FM9920D/E | SOP8 | 5V2.4A | 负端 | DP4111，CSC7715

## Slide 2
电源、PD
二、原边内置MOS---FM25xxA系列
型号 | 封装 | 开关管 | 开关管类型 | 待机功耗 | VDD电压 | 输出功率 | 效率 | 保护功能 | 应用 | 备注 | 竞品
FM2539AS | SOP-7 | 内置 | MOS | <75mW | 11-27V | 10W | 83% | OVP/OCP/OTP/SCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置MOS 六级能效 | DP2537C(2/3脚均为FB)、OB2500PCP（脚位不一样，FB基准不一样）
FM2539AD | DIP-7 | 内置 | MOS | <75mW | 11-27V | 10W | 83% | OVP/OCP/OTP/SCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置MOS 六级能效 | DP2539A(DIP-8)、 OB2530PAP (DIP8,FB基准不一样)等
FM2540AS | SOP-7 | 内置 | MOS | <75mW | 11-27V | 10-12W | 83% | OVP/OCP/OTP/SCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置MOS 六级能效 | DP2540A(SOP-7)
FM2540AD | DIP-7 | 内置 | MOS | <75mW | 11-27V | 12W | 84% | OVP/OCP/OTP/SCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置MOS 六级能效 | DP2540A、 OB2530TAP (DIP8,FB基准不一样)等
FM2541AD | DIP-7 | 内置 | MOS | <75mW | 11-27V | 15W | 84% | OVP/OCP/OTP/SCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置MOS 六级能效 | DP2543(DIP-8， 2/3脚均为FB)

## Slide 3
电源、PD
三、具有恒流、恒压功能的PWM控制器---FM6368C
将电容（通常值为10-47nF）连接到SEL和GND
使IC在CC/CV模式下工作。
如果SEL引脚悬空，IC将仅在CV模式下工作
型号 | 封装 | 反馈 方式 | 功率 | 六级能效 | 恒压 | 恒流 | 应用 | 竞品
FM6368C | SOT23-6 | 副边反馈 | 200W/200W以内 | √ | √ | √ | 充电器/适配器、 电机驱动电源 | 宇力U6201、KP201 DP2291、AT3238
FM6368C可应用于200W及200W以内方案，可轻松通过六级能效；
FM6368C VCC工作电压范围宽于AT3238。另外，
FM6368C在高低压恒流特性及过流点一致性上性能优于AT3238。

## Slide 4
电源、PD
扫印名称 | 封装 | VDS (V) | Rds(on）Typ 10V(mΩ) | 推荐功率
FM65R150FRD | TO-220F | 650 | 130 | 80W、PFC应用
FM65R280 | TO-252 | 650 | 240 | 65W
FM65R280F | TO-220F | 650 | 240 | 65W
FM65R380 | TO-252 | 650 | 330 | 45W
FM65R380F | TO-220F | 650 | 330 | 45W
FM65R060D | TO-252 | 650 | 540 | 30W
FM65R060DF | TO-220F | 650 | 540 | 30W
FM65R060DN | DFN5*6 | 650 | 540 | 25-30W
FM65R1K0 | TO-252 | 650 | 900 | 25W
FM65R1K0F | TO-220F | 650 | 900 | 25W
FM65R1K0N | DFN5*6 | 650 | 900 | 20-25W
FM65R1K4 | TO252 | 650 | 1200 | 18W
FM65R2K0P | TO252 | 650 | 2200 | 18W
备注：以上型号均为多层外延工艺，均为我司自主研发、封装和测试；
四、650V N MOS

## Slide 5
电源、PD
六、18W/20W市场
18W/20W市场，电源主推FM7520系列
型号 | 封装 | MOS耐压(MIN) | MOS内阻(MAX) | 推荐功率 | 竞品
FM7520B | SOP8 | 650V | 1Ω | 正标22.5W | SP6649HF、S1109SCL、BP8706D
FM7520BA | SOP8 | 650V | 1.4Ω | 正标20W | MT1619C、OB2631、PN8161、KP22306
FM7520BS | SOP8 | 650V | 2Ω | 正标18W | SP6648HF、MT1619B、BP8705D
FM7520BL | SOP8 | 650V | 3Ω | 单电压20W | MT1619A、SDC5091S
FM7620B | SOP9 | 650V | 1Ω | 正标22.5W (带恒流) | ---
备注：主要在封装脚位、线路和内置MOS的内阻上对比

## Slide 6
电源、PD
六、18W/20W市场
18W/20W市场，同步整流主推FM9918R系列
同步 |  | 内置MOS规格 | 推荐功率 | 竞品
FM9918RL | SOP-8 | 40V15mΩ | 18-20W(5V-9V) | DK5V45R15
FM9918RM | SOP-8 | 60V12mΩ | 18-20W(5V-12V) | MT6761B、SP6516F、KP41262、SDC5161 DK5V60R15、PN8307H
FM9918RH | SOP-8 | 80V11mΩ | 18-20W(5V-12V) | SP6518F、DK5V85R15
备注：主要在封装脚位、线路和内置MOS的耐压和内阻上对比

## Slide 7
电源、PD
六、18W/20W市场
输出规格 | 主控 | 同步 | 协议
正标20W | FM7620B(1Ω)(带恒流) | FM9918RM/RH | XPD720系列
正标20W | FM7520B(1Ω) | FM9918RM/RH | XPD720系列
非标20W | FM7520BA(1.4Ω) | FM9918RM | XPD720系列
正标18W | FM7520BS(2Ω) | FM9918RM/RL | XPD318系列
15W | FM7520BL(3Ω) | FM9918RL | 2606

## Slide 8
电源、PD
七、30W/35W市场
30W/35W市场，电源主控主推FM7530系列和FM6330系列
型号 | 封装 | 内封开关管类型 | 开关管耐压(MIN) | 工作模式 | 开关管 内阻 | 推荐功率 | 竞品
FM7530B | DFN-8 5*6 | MOS | 650V | 非QR | 480mΩ | 非标30W | 早期较多采用外置方案
FM7635B | DFN-8 5*6 | MOS | 650V | 非QR | 380mΩ | 35W | KP22035WG、SDH8666Q、SP8666E
FM6330M | DFN-8 5*6 | MOS | 650V | QR | 480mΩ | 过认证30W | 早期较多采用外置方案
FM6335M | DFN-8 5*6 | MOS | 650V | QR | 380mΩ | 过认证35W | KP22035WG、SDH8666Q、SP8666E

## Slide 9
电源、PD
七、30W/35W市场
30W/35W市场，同步整流主推FM9918RG
同步 |  | 内置MOS规格 | 推荐功率 | 竞品
FM9918RG | SOP-8 | 100V10.5mΩ | 30W/35W(5V-20V) | SP6519F、DK5V100R10S

## Slide 10
电源、PD
七、30W/35W市场
规格 | 主控 | 同步 | 协议
非标30W | FM7530B(480mΩ) | FM9918RG(100V10.5mΩ) | 52C
35W | FM7635B(380mΩ) | FM9918RG(100V10.5mΩ) | 52C
过认证30W | FM6330M(480mΩ) | FM9918RG(100V10.5mΩ) | 52C
过认证35W | FM6335M(380mΩ) | FM9918RG(100V10.5mΩ) | 52C

## Slide 11
电源、PD
八、45W市场
45W市场，电源主推FM6310M/FM6300M+高压MOS
型号 | 封装 | 开关管类型 | 开关管型号 | 开关管耐压(MIN) | 开关管 内阻(MAX) | 工作模式 | 推荐功率 | 竞品
FM6300M | SOT23-6 | MOS | FMSJB65R380 | 650V | 380mΩ | QR | 45W | OB2365、MK2687
FM6310M | SOP-8 | MOS | FMSJB65R380 | 650V | 380mΩ | QR | 45W | ---
备注：1、FM6300M为6脚封装，无HV功能；FM6310M为8脚封装，带HV功能（高压启动、掉电检测和 Xcap 放电）
2、FM6300M和FM6310M为外置MOS，MOS内阻可根据客户需求选择。

## Slide 12
电源、PD
八、45W市场
45W市场，同步整流主推FM9918RG
同步 |  | 内置MOS规格 | 推荐功率 | 竞品
FM9918RG | SOP-8 | 100V10.5mΩ | 45W(5V-20V) | SP6519F、DK5V100R10S

## Slide 13
电源、PD
九、65W市场
65W市场，电源主推FM2842、FM2865M(合封MOS)和FM2865G(合封GaN)
型号 | 封装 | 开关管类型 | 开关管耐压(MIN) | 工作模式 | 开关管 内阻 | 推荐功率 | 竞品
FM2842 | SOP-9 | MOS/GaN | 650V | QR | --- | --- | NCP1342、SC3022x
FM2865M | DFN-14 9*9 | MOS | 650V | QR | 280mΩ | 65W | --
FM2865G | DFN-14 9*9 | GaN | 650V | QR | 180mΩ | 65W | JW1515H、DK065G

## Slide 14
电源、PD
九、65W市场
65W市场，同步整流主推FM6905+MOS
同步主控 |  | 同步MOS |  |  | 竞品
FM6905 | SOT23-6 | 10N07D | PDFN8(5*6) | 100V7mΩ | MP6908A、SP6510